## Slide 1: Podstawy elektrotechniki Ćwiczenia 2
Elementy aktywne obwodów elektrycznych
Źródła:
  idealne
  rzeczywiste
Przekształcanie źródeł rzeczywistych
Dopasowanie odbiornika do źródła
Sprawność źródła

## Slide 2: Elementy aktywne
Energia pobierana przez element aktywny jest ujemna
Cecha dominująca elementu aktywnego jest przetwarzanie energii i:
  dostarczanie
  akumulacja
  rozpraszanie
Elementy aktywne źródłowe – dostarczające energię elektryczną (sterowane i niesterowane)

## Slide 3: Źródło napięciowe
Idealne źródło napięciowe
Rw=0Ω
E – wartość napięcia źródła
Rzeczywiste źródło napięciowe
Rw – rezystancja wewnętrzna źródła
E – wartość napięcia źródła

## Slide 4: Źródło prądowe
Idealne źródło prądowe
Rw=∞[Ω], Gw=0[S]
Iź – wartość prądu źródłowego
Rzeczywiste źródło prądowe
Rw – rezystancja wewnętrzna źródła
Gw – konduktancja wewnętrzna źródła
Iź – wartość prądu źródłowego

## Slide 5: Źródła sterowane
Idealne, rzeczywiste
Źródła prądowe
  sterowane napięciowo
  sterowane prądowo
Źródła napięciowe
  sterowane napięciowo
  sterowane prądowo

## Slide 6: Przekształcanie źródeł
Rzeczywiste źródła (Akumulatory) w zależności od R odbiornika zbliżają się do:
Rw << R – idealne źródło napięcia
Rw >> R – idealne źródło prądu

## Slide 7: Prawo Ohma
Natężenie prądu ( I ) jest wprost proporcjonalne do napięcia ( U ) przyłożonego do końców przewodnika.

## Slide 8: I i II prawo Kirchhoffa
Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.
W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie.

## Slide 9: Zadanie 1
Wyznaczyć wskazanie woltomierza w obwodzie:
E=25V, Iź=0.5A, R1=R4=40Ω, R2=R3=R5=20Ω
A) Uv=5V
B) Uv=10V
C) Uv=15 V

## Slide 10: Przekształcanie źródła

## Slide 11: Moc w obwodzie prądu stałego
Moc P na zaciskach elementu na którym występuje spadek napięciu U i płynie prąd I jest wielkością stałą w czasie
Zasada bilansu mocy – suma mocy dostarczonej przez źródła do obwodu, równa się sumie mocy pobieranych przez pasywne elementy obwodu.

## Slide 12: Dopasowanie odbiornika
Stan w którym z źródła pobierana jest możliwie największa moc.
Dopasowanie odbiornika do źródła polega na określeniu (dobraniu) rezystancji obciążenia tak, aby przy znanych parametrach źródła (Rw≠0 lub Gw≠0, E lub Iź) moc z niego pobierana była możliwie największa.

## Slide 13: Dopasowanie odbiornika do źródła napięciowego
Szukając max P2 

## Slide 14: Dopasowanie odbiornika do źródła napięciowego

## Slide 15: Sprawność źródła napięciowego
Przy dopasowaniu

## Slide 16: Dopasowanie odbiornika do źródła prądowego
Szukając max P2 

## Slide 17: Dopasowanie odbiornika do źródła prądowego

## Slide 18: Dopasowanie odbiornika do źródła prądowego
Przy dopasowaniu

## Slide 19: Dopasowanie odbiornika do źródła
Chart: 
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.0999999999999996 | 4.2 | 4.3 | 4.4000000000000004 | 4.5 | 4.5999999999999996 | 4.7 | 4.8 | 4.9000000000000004 | 5 | 5.0999999999999996 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6
nu | 0.090909 | 0.16667 | 0.23077 | 0.28571 | 0.33333 | 0.375 | 0.41176 | 0.44444 | 0.47368 | 0.5 | 0.52381 | 0.54545 | 0.56522 | 0.58333 | 0.6 | 0.61538 | 0.62963 | 0.64286 | 0.65517 | 0.66667 | 0.67742 | 0.6875 | 0.69697 | 0.70588 | 0.71429 | 0.72222 | 0.72973 | 0.73684 | 0.74359 | 0.75 | 0.7561 | 0.7619 | 0.76744 | 0.77273 | 0.77778 | 0.78261 | 0.78723 | 0.79167 | 0.79592 | 0.8 | 0.80392 | 0.80769 | 0.81132 | 0.81481 | 0.81818 | 0.82143 | 0.82456 | 0.82759 | 0.83051 | 0.83333 | 0.83607 | 0.83871 | 0.84127 | 0.84375 | 0.84615 | 0.84848 | 0.85075 | 0.85294 | 0.85507 | 0.85714
P2 | 0.33058 | 0.55556 | 0.71006 | 0.81633 | 0.88889 | 0.9375 | 0.96886 | 0.98765 | 0.99723 | 1 | 0.99773 | 0.99174 | 0.98299 | 0.97222 | 0.96 | 0.94675 | 0.93278 | 0.91837 | 0.90369 | 0.88889 | 0.87409 | 0.85937 | 0.84481 | 0.83045 | 0.81633 | 0.80247 | 0.7889 | 0.77562 | 0.76266 | 0.75 | 0.73766 | 0.72562 | 0.7139 | 0.70248 | 0.69136 | 0.68053 | 0.66999 | 0.65972 | 0.64973 | 0.64 | 0.63053 | 0.6213 | 0.61232 | 0.60357 | 0.59504 | 0.58673 | 0.57864 | 0.57075 | 0.56306 | 0.55556 | 0.54824 | 0.5411 | 0.53414 | 0.52734 | 0.52071 | 0.51423 | 0.50791 | 0.50173 | 0.49569 | 0.4898
ni | 0.90909 | 0.83333 | 0.76923 | 0.71429 | 0.66667 | 0.625 | 0.58824 | 0.55556 | 0.52632 | 0.5 | 0.47619 | 0.45455 | 0.43478 | 0.41667 | 0.4 | 0.38462 | 0.37037 | 0.35714 | 0.34483 | 0.33333 | 0.32258 | 0.3125 | 0.30303 | 0.29412 | 0.28571 | 0.27778 | 0.27027 | 0.26316 | 0.25641 | 0.25 | 0.2439 | 0.2381 | 0.23256 | 0.22727 | 0.22222 | 0.21739 | 0.21277 | 0.20833 | 0.20408 | 0.2 | 0.19608 | 0.19231 | 0.18868 | 0.18519 | 0.18182 | 0.17857 | 0.17544 | 0.17241 | 0.16949 | 0.16667 | 0.16393 | 0.16129 | 0.15873 | 0.15625 | 0.15385 | 0.15152 | 0.14925 | 0.14706 | 0.14493 | 0.14286
k

## Slide 20: Źródło zastępcze
Ez=E1+E2+E3
Rz=R1+R2+R3

## Slide 21: Źródło zastępcze

## Slide 22: Zadanie 2
Dla obwodu pokazanego na rysunku wyznaczyć:
parametry zastępczego źródła, widzianego od strony zacisków ab:
  napięciowego,
  prądowego.
obliczyć wartość prądu płynącego przez odbiornik R.
wyznaczyć sprawność układu
określić jaką wartość powinien mieć rezystor R w stanie dopasowania
Dane:
R1=20𝛺, R2=40𝛺, R=60𝛺
E1=50V, E2=25V
Iz1=2.5A